Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

- Comissão Permanente de Licitação

### ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO

  - Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR DE DN 8" X 250 M, PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA PARA CONSUMO HUMANO no Campus da UFPA, no Município de ANANINDEUA, em conformidade com as condições e especificações técnicas contidas nos Anexos I e II, deste Edital.

- JUSTIFICATIVA

  - O presente projeto se justifica por apresentar viabilidade técnica, econômica e solução acessível para atender a demanda atual e futura do Campus de Ananindeua e prevê características e especificações técnicas para construir um poço com no mínimo 250 m de profundidade.

  - Cabe ressaltar que os serviços, objeto da licitação, não apresentam atualmente alta complexidade técnica, são serviços comuns, tendo em vista que todos os seus elementos técnicos, padrões de desempenho e qualidade, estão especificados objetivamente no Edital, apresentando características padronizadas, as quais, diversas empresas existentes no mercado podem executar.

- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

  - A contratação dos serviços objeto desta contratação obedecerá ao disposto na Lei nº 8.666/93 aletrada pela Lei nº 9.648/98, Lei nº 9.032/95, Lei 10.520/2002, Decreto nº. 5.450/05 e demais legislações vigentes.

  - O Decreto nº 2.271/97 estabelece que possam ser contratados pela Administração Pública os serviços de terceiros que apoiam a realização das atividades essenciais ao cumprimento da missão institucional do órgão.  Ademais é preceito do parágrafo 1º do art. 1º do Decreto nº 2.271, que as atividades materiais acessórias da Administração Pública Federal, poderão ser de preferência, objeto de execução indireta;

- DETALHAMENTO DO OBJETO

  - Os serviços objeto desta contratação deverão observar rigorosamente as Especificações Técnicas constantes do Anexo II do Instrumento convocatório.

  - A empresa contratada fornecerá todo o material, mão-de-obra, equipamentos, inclusive ferramentas de uso individual, necessários à realização dos serviços.

- Será de responsabilidade da empresa contratada o recolhimento de todos os encargos e impostos decorrentes da realização dos serviços.

- LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  - Os serviços serão realizados no campus da UFPA em Ananindeua-Pa.

- ESTIMATIVA DE PREÇO

  - O Valor global estimado para a contratação do Serviço CONSTRUÇÃO DE UM POÇO TUBULAR DE DN 8" X 250 M é de R$ 287.024,08 (duzentos oitenta e sete mil, vinte e quatro reais e oito centavos), assim discriminados:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UND | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deslocamento, instalação e montagem de sondarotativa, ferramentas e acessórios de perfuração | vb | 1 | R$ 6.666,67 | R$ 6.666,67 |
| 2 | Deslocamento, instalação e montagem de compressor de ar, grupo gerador, e tubulações diversas. | vb | 1 | R$ 9.166,67 | R$ 9.166,67 |
| 3 | Perfuração em rocha sedimentar nos diâmetros de 26" | m | 20 | R$ 381,00 | R$ 7.620,00 |
| 4 | Perfuração em rocha sedimentar nos diâmetros de 14.3/4" | m | 230 | R$ 487,67 | R$ 112.164,10 |
| 5 | Fornecimento e aplicação de tubo de aço carbono preto, calandrado, diâmetro de 20" x 3/16" | m | 20 | R$ 663,33 | R$ 13.266,60 |
| 6 | Fornecimento e instalação de tubos em PVC aditivado, reforçado, diâmetro de 8" ID. | m | 200 | R$ 289,33 | R$ 57.866,00 |
| 7 | Fornecimento e instalação de filtros em PVC aditivado, reforçado, diâmetro de 8" ID, abertura de 0,50 mm. | m | 50 | R$ 311,00 | R$ 15.550,00 |
| 8 | Fornecimento e instalação de cap em PVC, diâmetro de 8". | pç | 1 | R$ 313,67 | R$ 313,67 |
| 9 | Fornecimento e instalação de centralizadores de 8" x 14.3/4"". | pç | 4 | R$ 150,67 | R$ 602,68 |
| 10 | Fornecimento e aplicação de pré-filtro selecionado granulometria de 1 a 3 mm. | m3 | 18 | R$ 877,33 | R$ 15.791,94 |
| 11 | Fornecimento e aplicação de cimento para cimentação do ante-poço e câmara de bombeamento. | sc (50 Kg) | 8 | R$ 61,00 | R$ 488,00 |
| 12 | Fornecimento e aplicação de areia para cimentação do ante-poço e câmara de bombeamento. | Kg | 750 | R$ 1,09 | R$ 817,50 |
| 13 | Desenvolvimento e bombeamento com compressor de ar . | h | 48 | R$ 152,33 | R$ 7.311,84 |
| 14 | Teste de bombeamento com bomba submersa | h | 24 | R$ 275,67 | R$ 6.616,08 |
| 15 | Análise físico-química | vb | 1 | R$ 402,33 | R$ 402,33 |
| 16 | Perfilagem Geofísica | vb | 1 | R$ 6.550,00 | R$ 6.550,00 |
| 17 | Laje de proteção de cimento (1,0 x 1,0 x 0,30 m), com tubo aço de 10" de 1 m de comprimento, encamisando o revestimento de PVC de 8". | vb | 1 | R$ 830,00 | R$ 830,00 |
| 18 | Desmobilização dos equipamentos e ferramentas de perfuração | vb | 1 | R$ 9.800,00 | R$ 9.800,00 |
| 19 | Legalização junto aos órgãos competentes (Prefeitura, Crea...) | vb | 1 | R$ 4.233,33 | R$ 4.233,33 |
| 20 | Outorga Prévia para Perfuração de poço junto a SEMAS | vb | 1 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
| 21 | Outorga para captação Captação de Águas Subterrâneas | vb | 1 | R$ 4.900,00 | R$ 4.900,00 |
| 22 | Relatório técnico de perfuração e determinação da vazão de exploração do poço | vb | 1 | R$ 1.666,67 | R$ 1.666,67 |

  - Nos valores apresentados pelas empresas deverão estar incluídos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do Proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

- DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do presente Contrato é de 04 (quatro) meses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no DOU, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

- DO PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo de execução do objeto desta contratação é de 60 (sessenta) dias.

  - O prazo para o início da obra/serviço será de até 05(cinco) dias, a contar do recebimento, pela CONTRATADA, da Ordem de Serviço para seu início.

  - O prazo previsto nesta cláusula poderá ser excepcionalmente prorrogado, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e devidamente comprovado, observando o disposto nos incisos I a VI do § 1º do art. 57 da Lei nº. 8.666/93.

  - A concessão do pedido de prorrogação do prazo de execução fica condicionada a prorrogação DA VIGÊNCIA, DA GARANTIA e DO SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA do contrato na mesma proporção concedida.

- DO SEGURO CONTRA RISCOS DE ENGENHARIA

  - A CONTRATADA deverá apresentar a CONTRATANTE, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da assinatura deste contrato, seguro contra riscos de engenharia com validade para todo o período de execução da obra, o qual deverá cobrir eventuais prejuízos de origem súbita e imprevista por qualquer causa, inclusive as avarias causadas por erros de projeto, desentulho e despesas extraordinárias.

  - Em caso de sinistro não cobertos pelo seguro, a CONTRATADA responderá pelos danos e prejuízos que, eventualmente, causar à coisa pública, propriedades ou posse de terceiros, em decorrência da execução da obra.

  - A CONTRATADA deverá, ainda, na forma da Lei, fazer e apresentar, no mesmo prazo estipulado nesta Cláusula, seguro coletivo contra acidentes de trabalho, com validade para todo o período de execução da obra, correndo a sua conta as despesas não cobertas pela respectiva apólice, sem prejuízo do seguro obrigatório contra acidentes de trabalho previstos no art. 7º, XXVIII da Constituição Federal, e regulado pelas Leis nº. 8.212/1991 e nº. 213/1991.

- GARANTIA DO SERVIÇO

  - A Garantia deverá cobrir integralmente todos os serviços e materiais empregados, substituindo os defeituosos, com vista ao fiel cumprimento do objeto da licitação, por um período mínimo 12 (doze) meses, a contar da sua efetiva entrega e aceite por esta Instituição.

- DO CONTRATO

  - A Adjudicatária no ato da assinatura do Contrato deverá comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, assim como mantê-las durante toda a execução do Contrato.

  - A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

  - É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto do Contrato, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato.

  - O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições de habilitação pelo contratado deverá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais sanções, sendo vedada a retenção de pagamento se o contratado não incorrer em qualquer inexecução do serviço ou não o tiver prestado a contento.

  - Apresentar Declaração de Designação de Preposto pela contratada para representá-la na execução contratual dos serviços.

  - O fiscal do Contrato reportar-se-á diretamente ao preposto da CONTRATADA.

  - O contrato só será considerado integralmente cumprido pela CONTRATADA, após a comprovação do pagamento de todas as obrigações trabalhistas, sociais e previdenciárias referentes à mão-de-obra alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias e comprovação de sua regularidade fiscal.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a CONTRATADA a proceder com todo o empenho e dedicação necessários ao fiel cumprimento dos serviços que lhes são confiados, obrigando-se ainda a:

- Prestar os serviços conforme estabelecidos nos anexos I e II do Instrumento Convocatório

- Executar os serviços objeto do contrato com mão de obra especializada, bem como fornecer os materiais devidamente certificados e de boa qualidade, assim como equipamentos necessários ao bom andamento e execução dos serviços propostos.

- Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos serviços executados e materiais entregues.

- Utilizar somente pessoal conforme a legislação vigente do Ministério do Trabalho, observar e fazer com que os colaboradores sob sua responsabilidade respeitem as normas relativas à segurança, higiene e medicina do trabalho.

- Manter todos os seus colaboradores devidamente registrados, conforme estabelece a legislação em vigor, obrigando-se, ainda a manter em dia todas as obrigações legais pertinentes às atividades desenvolvidas por seus colaboradores.

- Providenciar crachás para utilização de seus colaboradores nos locais de serviços.

- Nomear um profissional de nível superior, como responsável técnico e representante da CONTRATADA para ser o interlocutor junto à CONTRATANTE sobre os serviços e demais assuntos pertinentes ao presente contrato.

- Arcar com os ônus de natureza trabalhista, previdenciária, civil e de infortunística, relativos aos seus profissionais envolvidos nos serviços do presente contrato.

- Recolher tributos e contribuições previdenciárias que incidam sobre a prestação de serviços de que trata este contrato, bem como a respectiva emissão de nota fiscal.

- Apresentar cópia dos seguintes documentos quando aplicável e solicitados pela CONTRATANTE.

- Guia de recolhimento do imposto sobre serviços (ISS), recolhida no município de execução dos serviços.

- Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias.

- Guia de recolhimento das contribuições para o fundo de garantia por tempo de serviço FGTS.

- Apresentação da cópia da CAT – Comunicação de Acidente de Trabalho e comprovação dos recolhimentos do Seguro de acidente de trabalho SAT.

- Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação que precedeu este ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a Universidade Federal do Pará, toda e qualquer alteração dos dados cadastrais, para atualização.

- Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

- Não transferir a terceiros, total ou parcialmente, o objeto desta licitação, nem subcontratar qualquer dos serviços a que está obrigada sem prévio assentimento por escrito da Universidade Federal do Pará;

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Na execução do objeto da presente contratação, caberá à CONTRATANTE:

- Realizar o pagamento conforme disposto em Contrato.

- Prestar informações referentes ao contrato, por meio de pessoa especialmente credenciada, sempre que solicitada pela CONTRATADA.

- Informar a CONTRATADA, por escrito, das razões que motivaram eventual rejeição dos serviços.

- Providenciar em tempo hábil, a liberação das dependências do local de prestação dos serviços.

- Permitir o acesso de pessoal autorizado pela empresa CONTRATADA para a realização da manutenção e demais serviços.

- MULTAS

  - Será imposta à CONTRATADA, pelo Ordenador de Despesas da CONTRATANTE, por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo e será aplicada de acordo com o disposto em Contrato.

- RESPONSÁVEL PELO PROJETO E FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DA UFPA E/OU CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ANANINDEUA