Serviço Público Federal

Universidade Federal do Pará

Pró-Reitoria de Administração

Comissão Permanente de Licitação

ANEXO II

PLANILHAS DE ORÇAMENTOS

- PLANILHA GERAL: CONSTRUÇÃO  DO MURO E GUARITA DO CAMPUS DE ANANINDEUA

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND. | QTDE. | PREÇO UNIT. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | Locação do Eixo do muro | m | 297,00 | 3,93 |
| 1.2 | Licenças e taxas da obra | cj | 1,00 | 5.676,00 |
| 1.3 | Instalações provisórias | mês | 60,00 | 342,45 |
| 1.4 | Administração | mês | 4,00 | 26.864,75 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |
| 2.1 | Escavação manual p/ Alicerce 0,40x0,40m | m³ | 47,52 | 27,83 |
| 2.2 | Escavação manual p/ Blocos 0,50x0,50x0,80m | m³ | 29,70 | 27,83 |
| 3 | FUNDAÇÃO |  |  |  |
| 3.1 | Concreto ciclópico p/ alicerce (0,40x0,40m) | m³ | 47,92 | 377,15 |
| 3.2 | Concreto simples p/ blocos (0,50X0,50X0,80m) | m² | 20,20 | 516,21 |
| 3.3 | Aço CA50, ø 3/8"(10.0mm)(esperas Pilares)h=2,20m | kg | 970,00 | 5,18 |
| 4 | ESTRUTURA |  |  |  |
| 4.1 | Concr.estr.18 Mpa pilares-0,25x0,10x2,20m c/3,50m | m³ | 6,00 | 477,96 |
| 4.2 | Concr.estr.18Mpa cintas superiores 0,15x0,10x350m | m³ | 5,25 | 477,96 |
| 4.3 | Forma de madeira branca (pilares e cintas) | m² | 280,00 | 32,13 |
| 4.4 | Aço-50/60(8.0)/(5.0)(cinta+estribo)+(estr.Pilar c/20cm) | kg | 1.665,00 | 11,21 |
| 5 | PAREDES DE ALVENARIA |  |  |  |
| 5.1 | Paredes Alv.Tijolo cerâmico 6furos 0,10 m h=2,20m | m² | 653,40 | 46,63 |
| 6 | REVESTIMENTO |  |  |  |
| 6.1 | Chapisco cimento areia (1:3) altura total h=2,35m | m² | 1.395,90 | 3,85 |
| 6.2 | Reboco paulista lado interno e externo h=2,35m | m² | 1.395,90 | 21,12 |
| 7 | DIVERSOS |  |  |  |
| 7.1 | Concertina face superior do muro - fixada | ml | 297,00 | 93,34 |
| 7.2 | Haste de ferro barra ø 5/8"x0,80m c/ 3,50m -fixada | und | 101,00 | 20,00 |
| 8 | PINTURA |  |  |  |
| 8.1 | PVA Exterior - Lado Interno e Externo do (Muro) | m² | 1.395,90 | 7,44 |
| 9 | LIMPEZA |  |  |  |
| 9.1 | Limpeza Final da Obra | m² | 1.025,00 | 1,65 |

- PLANILHA DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

| MÃO DE OBRA | UND. | QTDE. | C. UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- |
| Almoxarife | H | 220,00 | 13,47 |
| Apontador | H | 220,00 | 9,38 |
| Engenheiro Civil | H | 240,00 | 58,73 |
| Encarregado de Obras | H | 220,00 | 13,47 |
| Vigia | H | 160,00 | 11,28 |