|  | Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará – UFPA Comissão Permanente de Licitação – CPL | RDC nº. XX/2017 PROCESSO 27882/2017-59 |
| --- | --- | --- |

### ANEXO II

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

PLANILHA GERAL

| Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Valor Unit. c/ BDI R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |
| 1.1 | Administração local da obra (Engenheiro, Mestre, Almox., Aux. Adm., Vigia, Mat. Exp., Fretes, etc.) | mês | 6,00 | 41.682,98 |
| 1.4 | Taxas e licenças. | un | 1,00 | 14.385,17 |
| 1.5 | Recuperação do barracão de obra em conformidade com NR 18 | m² | 150,00 | 500,60 |
| 1.6 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica nas dimensões (3,00 x 2,00 m). | m² | 6,00 | 367,67 |
| 1.7 | Controle de resistência do concreto ( séries de corpo de provas) | un | 90,00 | 129,91 |
| 1.8 | Projeto estrutural para cisterna | un | 1,00 | 4.975,68 |
| 2 | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |
| 2.1 | Limpeza manual geral da área externa da obra com remoção de camada vegetal | m² | 2.893,23 | 4,45 |
| 2.2 | Limpeza da área interna da obra | m² | 3.384,04 | 1,85 |
| 2.5 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 360,00 | 22,73 |
| 2.6 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via pavimentada, até 30 Km (DMT =10 km) | m³xKm | 3.600,00 | 1,31 |
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |
| 3.1 | Escavação em material de 1ª categoria | m³ | 40,50 | 70,53 |
| 3.2 | Escoramento de vala para assentamento de forma | m² | 21,40 | 32,37 |
| 3.3 | Reaterro compactado | m³ | 33,64 | 53,50 |
| 3.4 | Esgotamento de água de vala com moto bomba | h | 80,00 | 6,31 |
| 4..1.7.1 | Regularização manual e compactação com placa vibratória (para cisterna) | m² | 11,75 | 11,27 |
| 3.5 | Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³.Km | 89,18 | 1,31 |
| 4 | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |
| 4.1 | ESTRUTURA |  |  |  |
| 4.1.1 | Escadas de acesso principal e as áreas de serviço |  |  |  |
| 4.1.1.1 | Forma com tábuas de madeira | m² | 26,00 | 229,71 |
| 4.1.1.2 | Aço CA-50 | kg | 182,70 | 9,19 |
| 4.1.1.3 | Aço CA-60 | kg | 13,94 | 12,84 |
| 4.1.1.4 | Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 3,80 | 742,45 |
| 4.1.2 | Escada Interna ( 1º para 2º andar) |  |  |  |
| 4.1.2.1 | Forma com tábuas de madeira | m² | 37,24 | 229,71 |
| 4.1.2.2 | Aço CA-50 | kg | 472,95 | 9,19 |
| 4.1.2.3 | Aço CA-60 | kg | 63,96 | 12,84 |
| 4.1.2.4 | Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 7,71 | 742,45 |
| 4.1.3 | Escada de acesso ao Barrilete |  |  |  |
| 4.1.3.1 | Forma com tábuas de madeira | m² | 18,62 | 229,71 |
| 4.1.3.2 | Aço CA-50 | kg | 259,34 | 9,19 |
| 4.1.3.3 | Aço CA-60 | kg | 35,22 | 12,84 |
| 4.1.3.4 | Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 3,86 | 742,45 |
| 4.1.5 | Pilares em concreto apoio caixa d'água |  |  |  |
| 4.1.5.1 | Forma com tábuas de madeira | m² | 34,72 | 111,78 |
| 4.1.5.2 | Aço CA-50 | kg | 300,80 | 9,19 |
| 4.1.5.3 | Aço CA-60 | kg | 51,90 | 12,84 |
| 4.1.5.4 | Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 2,48 | 742,45 |
| 4.1.5 | Vigas em concreto |  |  |  |
| 4.1.5.1 | Forma com tábuas de madeira | m² | 112,08 | 109,68 |
| 4.1.5.2 | Aço CA-50 | kg | 579,80 | 9,19 |
| 4.1.5.3 | Aço CA-60 | kg | 41,20 | 12,84 |
| 4.1.5.4 | Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 10,56 | 742,45 |
| 4.1.6 | Reservatório Elevado |  |  |  |
| 4.1.6.1 | Forma com tábuas de madeira | m² | 175,46 | 111,78 |
| 4.1.6.2 | Aço CA-50 | kg | 1.329,10 | 9,19 |
| 4.1.6.3 | Aço CA-60 | kg | 78,40 | 12,84 |
| 4.1.6.4 | Concreto c/ seixo FCK=25MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 15,52 | 742,45 |
| 4.1.7 | Cisterna ( Estimativo) |  |  |  |
| 4..1.7.2 | Lastro de brita | m³ | 0,79 | 313,74 |
| 4..1.7.3 | Lastro de concreto magro | m³ | 0,79 | 586,47 |
| 4..1.7.4 | Concreto armado c/ seixo FCK=25MPA (incl. forma, armação, outros) para radier de apoio a cisterna | m³ | 0,79 | 2.579,13 |
| 4..1.7.5 | Concreto armado c/ seixo FCK=25MPA (incl. forma, armação, outros) para cisterna | m³ | 4,01 | 2.579,13 |
| 4.1.8 | Laje do Teto da Casa de Máquinas |  |  |  |
| 4..1.7.2 | Laje pré-moldada, com vigotas e cap. com concreto fck = 20 Mpa, 3 cm, inter-eixo 38 cm, reaproveit. 3X, ferragem negativa e escoramento. | m³ | 62,63 | 91,80 |
| 5 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |
| 5.1 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 1.359,18 | 64,84 |
| 5.2 | Elemento vazado pré moldado modelo 98 39x39x7 cm | m² | 71,49 | 166,10 |
| 5.3 | Divisória de banheiro em granito cinza andorinha e= 3 cm | m² | 144,43 | 503,51 |
| 5.4 | Muro em alvenaria,rebocado e pintado 2 faces (h=2.50m) | m | 50,30 | 607,51 |
| 6 | REVESTIMENTO |  |  |  |
| 6.1 | Chapisco cimento areia (1:3) |  |  |  |
| 6.1.1 | Interno | m² | 906,12 | 4,00 |
| 6.1.2 | Externo | m² | 906,12 | 8,02 |
| 6.2 | Reboco paulista sobre paredes e forro em laje |  |  |  |
| 6.2.1 | Interno | m² | 1.359,19 | 25,47 |
| 6.2.2 | Externo | m² | 1.359,19 | 28,49 |
| 6.3 | Emboço |  |  |  |
| 6.3.1 | Emboço interno | m² | 1.132,66 | 64,15 |
| 6.3.2 | Emboço externo | m² | 1.132,66 | 78,89 |
| 6.5 | Cerâmica ref. Eliane, mod. Forma branco 25 x 41 cm | m² | 785,28 | 65,71 |
| 6.6 | Revestimento acústico em poliuretano expandido flexivel fab. Sonex, linha Flextronic na cor natural modelo 20/30 e= 20 mm | m² | 77,00 | 212,45 |
| 7 | COBERTURA |  |  |  |
| 7.1 | Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerada as colunas,os fechamentos metálicos, os serviços gerais em alvenaria e concreto,as telhas de cobertura e a pintura de acabamento ( estimativo sem projeto) | m² | 652,19 | 83,94 |
| 7.2 | Pintura em primer epoxi em estrutura em aço aplicado a revolver , e= 2,5 micra | m² | 652,19 | 6,59 |
| 7.3 | Telha metálica termoacústica LR40, espes. 0.65, Fab. Perfilor, com pintura externa na cor branco RAL10 , incluso montagem e peças de arremate | m² | 652,19 | 146,72 |
| 7.4 | Cumeeira metálica conforme especificação da telha | m | 104,16 | 38,21 |
| 7.5 | Rufo metálico tipo chapéu | m² | 22,20 | 34,67 |
| 8 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS |  |  |  |
| 8.1 | Rodapé em Korodur com polimento | m | 1.836,78 | 28,03 |
| 8.2 | Rodapé granito cinza andorinha com tratamento impermeabilizante e=3cm (h=7cm)- escada | m | 63,00 | 10,52 |
| 8.3 | Soleira em granito cinza andorinha L= 15 cm e= 3 cm | m | 48,62 | 65,93 |
| 8.4 | Peitoril em granito cinza andorinha L= 15 cm, assentado com argamassa traço 1:4 | m | 164,12 | 91,37 |
| 9 | PISOS |  |  |  |
| 9.1 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 2.498,35 | 76,93 |
| 9.2 | P1 - Porcelanato 45x45cm linha ártico, fab. ELIANE, Porto Belo, Portinari , com rejunte branco. | m² | 342,30 | 125,45 |
| 9.3 | P2 - Granito levigado cinza andorinha | m² | 117,18 | 242,19 |
| 9.4 | P3 - Piso cimentado liso com junta PVC | m² | 474,92 | 62,45 |
| 9.5 | P5 - Piso alta resistência tipo Korodur | m² | 1.563,95 | 92,87 |
| 10 | INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  |
| 10.1 | Infra estrutura |  |  |  |
| 10.1.1 | Caixa para telefone, em chapa pré-galvanizada, cor cinza Munsell 6.5, padrão Telebrás, dimensão (80x80x12)cm, de embutir, com fecho, com fundo de madeira, com barra de aterramento. Ref. Fab. Cemar ou similar. | un | 1,00 | 515,00 |
| 10.1.2 | Espelho universal no formato 4"x2" para 1 conectores fêmea do tipo RJ-45 8 vias com porta etiqueta retrátil. Fab. FURUKAWA ou similar. | un | 6,00 | 39,87 |
| 10.1.3 | Curva externas 90° ranhurada para duto técnico tipo C 45'' com raio de 30mm Branco. Dutotec. | pç | 4,00 | 18,87 |
| 10.1.4 | Curva Interna 90° ranhurada para duto técnico tipo C 45'' com raio de 30mm Branco. Ref.: DT-38041 Dutotec. | pç | 4,00 | 18,87 |
| 10.1.5 | Tampa Terminal em ABS para duto técnico 45´´ Branco. Ref.:DT-49540 Dutotec. | pç | 1,00 | 15,48 |
| 10.1.6 | Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø3/4",em barras de 3(três) metros, conforme NBR 5624. | vr | 11,00 | 29,44 |
| 10.1.7 | Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1", em barras de 3(três) metros,com luva, conforme NBR 5624. | vr | 3,00 | 37,21 |
| 10.1.8 | Eletroduto de PVC, rígido, rosqueável, não propagante a chama, Ø1.1/2", em barras de 3(três) metros,com luva, conforme NBR 5624. | vr | 2,00 | 35,05 |
| 10.1.9 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø3/4", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado fornecido com protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 13057. | vr | 90,00 | 58,52 |
| 10.1.10 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo Ø1", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido com protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 13057. | vr | 23,00 | 69,87 |
| 10.1.11 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico Ø1.1/2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido com protetor de rosca em barras de 3(Três) metros, conforme NBR 13057. | vr | 10,00 | 114,80 |
| 10.1.12 | Duto kanalex de PEAD, preto, seção circular, corrugação helicoidal, impermeavél, 2". | m | 30,00 | 31,38 |
| 10.1.13 | Curva PVC 90G p/ eletroduto roscável 3/4" | un | 2,00 | 13,81 |
| 10.1.14 | Curva em FG 90° Ø 3/4” | un | 11,00 | 18,42 |
| 10.1.15 | Curva em FG 90° Ø 1" | un | 2,00 | 21,34 |
| 10.1.16 | Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo L,fab.Daisa ou similar. | un | 13,00 | 24,25 |
| 10.1.17 | Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo T,fab.Daisa ou similar. | un | 14,00 | 27,98 |
| 10.1.18 | Condulete em alumínio Ø1", Tipo T,fab.Daisa ou similar. | un | 9,00 | 35,08 |
| 10.1.19 | Condulete em alumínio Ø3/4", Tipo E, com furo central para conector RJ-45, fab.Daisa ou similar. (CFTV e AP) | un | 41,00 | 22,63 |
| 10.1.20 | Eletrocalha lisa, tipo "U", largura 100 e aba de 50mm, com tampa de encaixe lisa em chapa de aço carbono, galvanização por imersão a quente, a 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono, peça em 3000 mm. | pç | 17,00 | 83,53 |
| 10.1.21 | Terminal para eletrocalha lisa tipo U, 100x50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | un | 2,00 | 16,09 |
| 10.1.22 | Curva horizontal 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 1,00 | 19,72 |
| 10.1.23 | Curva vertical 90º, raio de curvatura 152 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 1,00 | 60,63 |
| 10.1.24 | Tê horizontal 90º, raio de curvatura 200 mm, para eletrocalha lisa, tipo U, com tampa de encaixe lisa, largura 100 e aba de 50 mm, galvanização por imersão a quente, SAE 1010, em chapa nº 18 MSG de aço carbono. | pç | 2,00 | 40,05 |
| 10.1.25 | Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø3/4". | un | 16,00 | 4,06 |
| 10.1.26 | Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1''. | un | 5,00 | 5,92 |
| 10.1.27 | Saída horizontal, em chapa de aço galvanização por imersão a quente, com dois furos ovalados de 10 x 13 mm para fixação e furo para eletroduto de Ø1.1/2". | un | 1,00 | 6,21 |
| 10.1.28 | Caixa esmaltada de ferro “4x2”. | un | 22,00 | 12,39 |
| 10.1.29 | Caixa de passagem metálica (20x20x15)cm , com tampa cega, fab. Cemar ou similar | un | 4,00 | 120,64 |
| 10.1.30 | Caixa de passagem metálica (40x40x12)cm , com tampa cega, fab. Cemar ou similar | un | 1,00 | 486,79 |
| 10.1.31 | Caixa de passagem externa em alvenaria com tampa de concreto (60x60x60)cm | un | 1,00 | 169,04 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |
| 11.1 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - TÉRREO |  |  |  |
| 11.1.1 | Luminária de com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipadas com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, T5, de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92). Ref. TCS 930. Fab. PHILIPS ou similar. | un | 68,00 | 377,46 |
| 11.1.2 | Luminária, com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. | un | 9,00 | 140,55 |
| 11.1.3 | Luminária , com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. | un | 6,00 | 140,55 |
| 11.1.4 | Luminária tipo arandela equipada com uma lâmpada incandescente de 60W. | un | 1,00 | 67,76 |
| 11.1.5 | Sensor de presença instalado em caixa 4"x2". | un | 1,00 | 223,21 |
| 11.1.6 | Tomada 2P+T, 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | un | 77,00 | 23,18 |
| 11.1.7 | Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 16,00 | 21,94 |
| 11.1.8 | Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 11,00 | 34,75 |
| 11.1.9 | Interruptor universal três teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 5,00 | 47,56 |
| 11.1.10 | Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m. | vr | 260,00 | 29,44 |
| 11.1.11 | Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''. | cj | 200,00 | 1,38 |
| 11.1.12 | Curva de PVC. 90°, Ø3/4''. | un | 110,00 | 13,81 |
| 11.1.13 | Caixa de passagem retangular PVC 4"x2". | un | 120,00 | 8,58 |
| 11.1.14 | Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | un | 2,00 | 8,58 |
| 11.1.15 | Caixa plástica octogonal fundo móvel. | un | 100,00 | 9,67 |
| 11.1.16 | Centro de distribuição metálico (QLTT1),de embutir,com barramento trifásico para 28 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar. | un | 1,00 | 1.231,43 |
| 11.1.17 | Centro de distribuição metálico (QLTT2),de embutir,com barramento trifásico para 32 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar. | un | 1,00 | 1.231,43 |
| 11.1.18 | Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 600,00 | 1,98 |
| 11.1.19 | Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 3.300,00 | 2,87 |
| 11.1.2 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 1° PAVIMENTO |  |  |  |
| 11.1.2.1 | Luminária com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipadas com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, T5, de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92). Ref. TCS 930. Fab. PHILIPS ou similar. | un | 66,00 | 377,46 |
| 11.1.2.2 | Luminária , com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. | un | 8,00 | 140,55 |
| 11.1.2.3 | Luminária , com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. | un | 10,00 | 140,55 |
| 11.1.2.4 | Luminária tipo arandela equipada com uma lâmpada incandescente de 60W. | un | 1,00 | 67,76 |
| 11.1.2.5 | Sensor de presença instalado em caixa 4"x2". | un | 2,00 | 223,21 |
| 11.1.2.6 | Tomada 2P+T, 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | un | 145,00 | 23,18 |
| 11.1.2.7 | Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 6,00 | 21,94 |
| 11.1.2.8 | Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 33,00 | 34,75 |
| 11.1.2.9 | Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m. | vr | 290,00 | 29,44 |
| 11.1.2.10 | Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''. | cj | 280,00 | 1,38 |
| 11.1.2.11 | Curva de PVC. 90°, Ø3/4''. | un | 170,00 | 13,81 |
| 11.1.2.12 | Caixa de passagem retangular PVC 4"x2". | un | 192,00 | 8,58 |
| 11.1.2.13 | Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | un | 12,00 | 8,58 |
| 11.1.2.14 | Caixa plástica octogonal fundo móvel. | un | 84,00 | 9,67 |
| 11.1.2.15 | Centro de distribuição metálico (QLT1P1),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar. | un | 1,00 | 1.011,69 |
| 11.1.2.16 | Centro de distribuição metálico (QLT1P2),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar. | un | 1,00 | 1.011,69 |
| 11.1.2.17 | Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 800,00 | 1,98 |
| 11.1.2.18 | Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 3.600,00 | 2,87 |
| 11.1.3 | ILUMINAÇÃO E TOMADAS - 2° PAVIMENTO |  |  |  |
| 11.1.3.1 | Luminária com corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor em aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Equipadas com duas lâmpadas fluorescentes tubulares, T5, de 28W/127V, com reator eletrônico com AFP (>0.92). Ref. TCS 930. Fab. PHILIPS ou similar. | un | 66,00 | 377,46 |
| 11.1.3.2 | Lumuinária, com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. | un | 8,00 | 140,55 |
| 11.1.3.3 | Lumuinária de sobrepor, com difusor em acrílico equipada com uma lâmpada compacta tipo PL-26W. | un | 13,00 | 140,55 |
| 11.1.3.4 | Luminária tipo arandela equipada com uma lâmpada incandescente de 60W. | un | 2,00 | 67,76 |
| 11.1.3.5 | Sensor de presença instalado em caixa 4"x2". | un | 4,00 | 223,21 |
| 11.1.3.6 | Tomada 2P+T, 10A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | un | 145,00 | 23,18 |
| 11.1.3.7 | Interruptor universal simples, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 7,00 | 21,94 |
| 11.1.3.8 | Interruptor universal duas teclas, 10A/250V, com tampa instalado na parede em caixa(4"x2"), fab. Pial ou similar. | un | 4,00 | 34,75 |
| 11.1.3.9 | Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m. | vr | 290,00 | 29,44 |
| 11.1.3.10 | Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''. | cj | 280,00 | 1,38 |
| 11.1.3.11 | Curva de PVC. 90°, Ø3/4''. | un | 170,00 | 13,81 |
| 11.1.3.12 | Caixa de passagem retangular PVC 4"x2". | un | 192,00 | 8,58 |
| 11.1.3.13 | Caixa de passagem PVC 4"x2" com tampa cega. | un | 13,00 | 8,58 |
| 11.1.3.14 | Caixa plástica octogonal fundo móvel. | un | 84,00 | 9,67 |
| 11.1.3.15 | Centro de distribuição metálico (QLT2P1),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar. | un | 1,00 | 1.011,69 |
| 11.1.3.16 | Centro de distribuição metálico (QLT2P2),de embutir,com barramento trifásico para 36 disjuntores/100A , barramento neutro, barramento de terra, padrão IEC, equipado com disjuntores, DR's e protetores de surto, conforme o diagrama trifilar. | un | 1,00 | 1.011,69 |
| 11.1.3.17 | Cabo de cobre de # 1,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 800,00 | 1,98 |
| 11.1.3.18 | Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 3.600,00 | 2,87 |
| 11.1.4 | REDE ESTABILIZADA - TÉRREO |  |  |  |
| 11.1.4.1 | Tomada 2P+T, 20A-250V, com tampa instalada na parede em caixa 4"x2". | un | 7,00 | 25,11 |
| 11.1.4.2 | Eletroduto de PVC rígido,rosqueavel, Ø3/4''vara com 3,00m. | vr | 8,00 | 22,47 |
| 11.1.4.3 | Conjunto bucha e arruela para eletroduto de Ø3/4''. | cj | 18,00 | 1,38 |
| 11.1.4.4 | Curva de PVC. 90°, Ø3/4''. | un | 6,00 | 13,81 |
| 11.1.4.5 | Caixa de passagem retangular PVC 4"x2". | un | 7,00 | 8,58 |
| 11.1.4.6 | Centro de distribuição metálico (QFRE), de embutir, com barramento trifásico com capacidade para 8 disjuntores padrão IEC, barramento de neutro, barramento de terra, equipado com disjuntores e protetores de surto, conforme diagrama trifiliar. | un | 1,00 | 535,39 |
| 11.1.4.7 | Cabo de cobre de # 2,5mm², não halogenado, isolamento 450/750V, conforme NBR 13248. | m | 400,00 | 2,87 |
| 11.1.5 | QGD E ALIMENTADORES |  |  |  |
| 11.1.5.1 | Cabo de cobre de # 10mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | m | 100,00 | 7,00 |
| 11.1.5.2 | Cabo de cobre de # 16mm², isolamento 0,6/1kV, classe 5, não halogenado. Conforme NBR 13248. | m | 900,00 | 10,70 |
| 11.1.5.3 | Cabo de Cobre # 10mm² nú. | m | 50,00 | 9,60 |
| 11.1.5.4 | Cabo de Cobre # 16mm² nú. | un | 300,00 | 14,11 |
| 11.1.5.5 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico de Ø3", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | un | 6,00 | 301,86 |
| 11.1.5.6 | Eletroduto de aço galvanizado eletrolítico de Ø1.1/2", com costura e rebarbas removidas, tipo semi-pesado, fornecido em barras de 3 (três) metros, conforme NBR 5624. | un | 65,00 | 119,18 |
| 11.1.5.7 | Curva de F. G. 90°, Ø3''. | un | 2,00 | 123,90 |
| 11.1.5.8 | Curva de F. G. 90°, Ø1.1/2''. | un | 7,00 | 36,21 |
| 11.1.5.9 | Condulete tipo "L" de Ø1.1/2" com tampa cega. | un | 12,00 | 30,22 |
| 11.1.5.10 | Caixa de passagem metálica 40x40x20cm. | un | 6,00 | 187,19 |
| 11.1.5.11 | Fornecimento e instalação de Painel de Baixa Tensão (QGD-220/127V) completo, conforme indicação no respectivo diagrama unifilar e memorial de especificaçôes. | un | 1,00 | 13.570,23 |
| 11.1.6 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |
| 11.1.6.1 | Terminal aéreo h=350mm, Ø3/8", Base com dois Furos, sem Bandeira | un | 35,00 | 34,60 |
| 11.1.6.2 | Conector Split-Bolt em latão estanhado, com furo vertical para cabos 16 a 70mm² | un | 35,00 | 12,92 |
| 11.1.6.3 | Conector Reforçado em bronze, para Haste Ø 5/8" e Cabo de #35mm² | un | 16,00 | 15,51 |
| 11.1.6.4 | Suporte guia simples, h=200mm, ref. TEL 240, fab. TERMOTECNICA. | un | 9,00 | 43,98 |
| 11.1.6.5 | Suporte guia simples, h=200mm, ref. TEL 300, fab. TERMOTECNICA. | un | 51,00 | 43,98 |
| 11.1.6.6 | Cabo de Cobre de #35mm², nú | un | 550,00 | 27,37 |
| 11.1.6.7 | Haste Cobreada p/ Aterramento Ø 5/8'' x 3000mm Ref TEL 5820 Fab. TERMOTÉCNICA ou similar | un | 16,00 | 57,59 |
| 11.1.6.8 | Caixa de inspeção tipo solo em PVC Ø300x300mm, ref. TEL 505, com tampa de ferro fundido ref. TEL 506, fab TERMOTECNICA. | un | 8,00 | 109,27 |
| 11.1.6.9 | Ponto de solda exotérmica (cabo-haste) | un | 16,00 | 34,42 |
| 11.1.6.10 | Conector de Medição em Bronze com 4 parafusos, para cabos de cobre 16-50mm² | un | 8,00 | 36,74 |
| 11.1.6.11 | Terminal de pressão em latão estanhado tipo prensa ref.5096 fab. TERMOTÉCNICA | un | 60,00 | 36,74 |
| 11.1.6.12 | Conector Minigar em latão estanhado para cabos 16-50mm² ref. 583 Fab.TERMOTÉCNICA | un | 35,00 | 22,69 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |
| 12.1 | ÁGUA FRIA |  |  |  |
| 12.1.1 | TUBOS PVC JS CLASSE 15 |  |  |  |
| 12.1.1.1 | Tubos PVC soldável de 32 mm | m | 318,00 | 26,44 |
| 12.1.1.2 | Tubos PVC soldável de 25 mm | m | 594,00 | 19,05 |
| 12.1.1.3 | Tubos PVC soldável de 20 mm | m | 60,00 | 16,04 |
| 12.1.2 | CONEXÕES PVC JS CLASSE 15 |  |  |  |
| 12.1.2.1 | Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro |  |  |  |
| 12.1.2.1.1 | Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro DE 32 mm x 1" | un | 10,00 | 4,78 |
| 12.1.2.1.2 | Adaptador PVC soldável curto c/bolsa e rosca p/registro DE 25 mm x 3/4" | un | 62,00 | 3,29 |
| 12.1.2.2 | Joelho 90° PVC soldável |  |  |  |
| 12.1.2.2.1 | Joelho 90° PVC soldável de 32 mm | un | 41,00 | 10,17 |
| 12.1.2.2.2 | Joelho 90° PVC soldável de 25 mm | un | 4,00 | 7,63 |
| 12.1.2.2.3 | Joelho 90° PVC soldável de 20 mm | un | 144,00 | 6,39 |
| 12.1.2.3 | Joelho 90° PVC de redução soldável |  |  |  |
| 12.1.2.3.1 | Joelho 90° de redução soldável de 25 mm x 20 mm | un | 38,00 | 11,54 |
| 12.1.2.4 | Joelho 90° soldável c/bucha de latão-SRM |  |  |  |
| 12.1.2.4.1 | Joelho 90° soldável c/bucha de latão de 25 mm x 1/2" | un | 63,00 | 12,04 |
| 12.1.2.4.2 | Joelho 90° soldável c/bucha de latão de 20 mm x 1/2" | un | 116,00 | 12,04 |
| 12.1.2.5 | Tê PVC soldável |  |  |  |
| 12.1.2.5.1 | Tê PVC soldável de 32 mm | un | 4,00 | 14,27 |
| 12.1.2.5.2 | Tê PVC soldável de 25 mm | un | 44,00 | 10,61 |
| 12.1.2.6 | Tê de redução PVC soldável |  |  |  |
| 12.1.2.6.1 | Tê de redução PVC de 32 mm x 25 mm | un | 11,00 | 16,64 |
| 12.1.2.6.2 | Tê de redução PVC de 25 mm x 20 mm | un | 87,00 | 12,14 |
| 12.1.2.7 | Bucha de redução PVC soldável curta |  |  |  |
| 12.1.2.7.1 | Bucha de redução PVC soldável curta de 32 x 25 mm | un | 7,00 | 27,42 |
| 12.1.2.8 | Luva soldável c/bucha de latão SRM |  |  |  |
| 12.1.2.8.1 | Luva soldável c/bucha de latão de 25 mm x 3/4" | un | 27,00 | 9,33 |
| 12.2 | METAIS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| 12.2.1 | Torneira cromada de parede 1/2" ref. 1159C LNK para pia c/arejador | un | 2,00 | 106,49 |
| 12.2.2 | Torneira de mesa para lavatório ref. 1197C LNK 1/2" | un | 27,00 | 89,99 |
| 12.2.3 | Torneira para tanque e jardim ref. 1153C LNK 1/2" | un | 24,00 | 41,16 |
| 12.2.4 | Torneira para lavatório Decamatic Conforto, DECA, acionamento automático temporizado por meio de alav. adequado à portadores de necessidades especiais, tempo de fechamento de 10 à 16 seg | un | 4,00 | 421,21 |
| 12.2.5 | Chuveiro com tubo parede, cromado | un | 27,00 | 73,73 |
| 12.2.6 | Ducha higiênica com registro cartilho cromado. | un | 31,00 | 111,89 |
| 12.2.7 | Válvula de descarga VDR DECA Hydra Eco Conforto, acionamento por meio de alavanca, com restritor de fluxo, Ø 1 1/4" | un | 3,00 | 256,67 |
| 12.2.8 | Registro de pressão c/canopla Ø 3/4" | un | 27,00 | 82,31 |
| 12.2.9 | Registro de gaveta c/canopla Ø 3/4" | un | 61,00 | 86,61 |
| 12.2.10 | Registro de gaveta bruto |  |  |  |
| 12.2.10.1 | Registro de gaveta bruto DN 1", bruto latão. | un | 5,00 | 80,37 |
| 12.2.11 | Válvula de pé c/crivo |  |  |  |
| 12.2.11.1 | Válvula de pé c/crivoDN 1 1/4" | un | 2,00 | 96,48 |
| 12.2.12 | Torneira bóia |  |  |  |
| 12.2.12.1 | Torneira bóia p/caixa d'água DN 3/4" | un | 2,00 | 62,82 |
| 12.2.12.2 | Bomba marca Schneider, modelo BC-98, rotor 94 mm, motor 1/4"CV, 2 pólos, 220 volts e 60 Hz | un | 2,00 | 1.546,91 |
| 12.2.12.3 | Engate ou rabicho flexivel em metal cromado 1/2" X 40Cm | un | 59,00 | 45,24 |
| 12.3 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |
| 12.3.1 | Tubos PVC Esgoto série N |  |  |  |
| 12.3.1.1 | Tubo PVC Esgoto Predial DN 100 mm | m | 798,00 | 47,73 |
| 12.3.1.2 | Tubo PVC Esgoto Predial DN 75mm | m | 150,00 | 37,11 |
| 12.3.1.3 | Tubo PVC Esgoto Predial DN 50mm | m | 258,00 | 24,94 |
| 12.3.1.4 | Tubo PVC Esgoto Predial DN 40mm | m | 90,00 | 16,89 |
| 12.3.2 | Conexões em PVC esgoto |  |  |  |
| 12.3.2.1 | Joelho 90º Ø 100mm | un | 60,00 | 20,34 |
| 12.3.2.2 | Joelho 90º Ø 75mm | un | 5,00 | 15,43 |
| 12.3.2.3 | Joelho 90º Ø 50mm | un | 98,00 | 9,08 |
| 12.3.2.4 | Joelho 90º Ø 40mm | un | 49,00 | 6,76 |
| 12.3.2.5 | Joelho 90º Ø 40mm c/ anel de borracha | un | 29,00 | 8,22 |
| 12.3.2.6 | Joelho 45º Ø 50mm | un | 36,00 | 9,69 |
| 12.3.2.7 | Joelho 45º Ø 40mm | un | 12,00 | 7,61 |
| 12.3.2.8 | Joelho 45º Ø 100mm | un | 11,00 | 20,42 |
| 12.3.2.9 | Junção simples Ø 40mm | un | 4,00 | 10,22 |
| 12.3.2.10 | Junção simples Ø 75 x 50mm | un | 9,00 | 30,33 |
| 12.3.2.11 | Junção simples Ø 50mm | un | 34,00 | 17,14 |
| 12.3.2.12 | Junção simples Ø 100mm | un | 22,00 | 38,11 |
| 12.3.2.13 | Junção simples Ø 100 x 50mm | un | 9,00 | 39,34 |
| 12.3.2.14 | Redução excêntrica Ø 100 x 50mm | un | 5,00 | 23,22 |
| 12.3.2.15 | Redução excêntrica Ø 75 x 50mm | un | 8,00 | 21,62 |
| 12.3.2.16 | Tee sanitario curto Ø 75 x 50mm | un | 12,00 | 28,60 |
| 12.3.2.17 | Tee sanitario curto Ø 100 x 100mm | un | 12,00 | 33,10 |
| 12.3.2.18 | Tee sanitario curto Ø 50 x 50mm | un | 28,00 | 16,19 |
| 12.3.2.19 | Curva 90º raio longo Ø 50mm | un | 12,00 | 12,57 |
| 12.3.2.20 | Caixa sifonada em PVC150mm x 50mm c/ grelha cromada quadrada | un | 37,00 | 57,87 |
| 12.3.2.21 | Ralo sinfonado 100 x 40mm c/ grelha cromada quadrada | un | 19,00 | 10,80 |
| 12.3.2.22 | Vedação p/ saída de vaso sanitário | un | 31,00 | 13,19 |
| 12.3.3 | Tratamento de Efluentes |  |  |  |
| 12.3.3.1 | Caixa de gordura 40 x 40cm | un | 1,00 | 146,51 |
| 12.3.3.2 | Fossa (cap 5.765 litros) | un | 1,00 | 11.535,57 |
| 12.3.3.3 | Filtro anaeróbio (cap 7.474 litros) | un | 1,00 | 16.117,37 |
| 12.3.3.4 | Caixa de passagem 60 x 60cm | un | 1,00 | 169,04 |
| 12.3.3.5 | Caixa de agua pluviais 40 x 40cm | un | 12,00 | 189,27 |
| 12.3.3.6 | Caixa de inspeção 60 x 60cm | un | 17,00 | 169,04 |
| 12.4 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| 12.4.1 | Vaso Sanitário , branco gelo para PCD | un | 3,00 | 734,68 |
| 12.4.2 | Vaso Sanitario, com caixa acoplada | un | 28,00 | 471,96 |
| 12.4.3 | Lavatório L915, DECA, linha Ravena, branco gelo | un | 3,00 | 263,94 |
| 12.4.4 | Lavatório Master de canto L76, DECA, cor branco gelo | un | 1,00 | 340,03 |
| 12.4.5 | Assento para vaso sanitário linha Ravena AP-01, plástico na cor branco | un | 28,00 | 33,39 |
| 12.4.6 | Assento para vaso sanitário linha Conforto AP-51, na cor branco para PCD | un | 4,00 | 86,51 |
| 12.4.7 | Sifão em metal cromado para lavatório Ø 1" x 1 1/4" | un | 33,00 | 171,01 |
| 12.4.8 | Sifão em metal cromado para pia e tanque Ø 1 1/2" x 1 1/2" | un | 24,00 | 171,01 |
| 12.4.9 | Meia saboneteira de louça, cor branca | un | 57,00 | 47,22 |
| 12.4.10 | Cabide de louça branca simples tp gancho | un | 7,00 | 56,91 |
| 12.4.11 | Porta toalha de louça branca c/bastão plástico | un | 24,00 | 51,33 |
| 12.4.12 | Papeleira de bobina, ref. Trilha 105T | un | 31,00 | 49,74 |
| 12.4.13 | Barras de apoio em aço cromado. | m | 15,00 | 269,52 |
| 12.4.14 | Tanque de aço inox, Tramontina, de 27 litros | un | 18,00 | 629,71 |
| 12.4.15 | Pia de cozinha de aço inox, medindo 2,90 m com duas cubas | un | 1,00 | 1.199,73 |
| 12.4.16 | Cuba de apoio cilíndrica para mesa codigo 71 Deca (B02-WCs/lavabo/apart./terreo+B07-Banh.1o./2o.pav.) | un | 28,00 | 128,70 |
| 12.4.17 | Cuba em aço inox aprox. 53 x 39 cm, retangular com cantos arredondados (B03-cozinha térreo) | un | 2,00 | 191,06 |
| 12.4.18 | Tanque de lavar roupa em polipropileno 60 x 54 cm (B05 e B06-lavanderias térreo) | un | 6,00 | 211,75 |
| 13 | DRENAGEM |  |  |  |
| 13.1 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |
| 13.1.1 | Movimento de Terra |  |  |  |
| 13.1.1.1 | Escavação manual de valas, terreno natural até 1,50 m de profundidade (0,60 x 0,80 m) | m³ | 3,00 | 43,98 |
| 13.1.2 | Tubo PVC Série R |  |  |  |
| 13.1.2.1 | Tubo PVC Esgoto Predial DN 100 mm | m | 23,60 | 30,62 |
| 13.1.3 | Curva de 87°30" série R para pé de coluna |  |  |  |
| 13.1.3.1 | Curva PVC Serie R 87,5G Curta Esg Predial P/ Pe-De-Coluna 100Mm | un | 8,00 | 45,42 |
| 13.1.4 | Tubo de PVC Vinilfort |  |  |  |
| 13.1.4.1 | DN 100 mm | m | 131,30 | 48,35 |
| 13.1.5 | Caixa de Areia |  |  |  |
| 13.1.5.1 | Caixa de Areia 60x60x60 cm em Alvenaria - Execução | un | 3,00 | 194,35 |
| 13.2 | DRENAGEM AR CONDICIONADO |  |  |  |
| 13.2.1 | Tubo de PVC soldável p/água predial Dn 25 mm | m | 144,00 | 11,64 |
| 13.2.2 | Joelho PVC Sold 90G P/ Agua Fria Predial 25 mm | un | 17,00 | 4,37 |
| 13.2.3 | Tê PVC soldável 90° p/água predial Dn 25 mm | un | 10,00 | 6,84 |
| 13.2.4 | Joelho PVC soldável 45° p/água predial Dn 25 mm | un | 9,00 | 4,89 |
| 13.2.5 | Tubo Elastomérico 3/4 | m | 144,00 | 21,14 |
| 13.2.6 | Caixa de Dreno Ar Condicionado, medindo 0,30 m x 0,50 m | un | 3,00 | 49,25 |
| 14 | INCÊNDIO |  |  |  |
| 14.1 | Tubulações de ferro galvanizado, com costura rosqueado com rosca nos padrões BSP, classe 10 (150 Lb) fabricação TUPY ou similar |  |  |  |
| 14.1.1 | Tubo Aco Galv C/ Costura Din 2440/Nbr 5580 Classe Media Dn 2.1/2" (65Mm) E=3,65Mm - 6,51Kg/M - l=3,00 m | m | 72,00 | 73,19 |
| 14.2 | Conexões de aço galvanizado s/costura |  |  |  |
| 14.2.1 | Joelho 90º |  |  |  |
| 14.2.1.1 | Joelho Ferro Galv 90G Rosca Macho/Femea 2 1/2" | un | 11,00 | 102,76 |
| 14.2.2 | Tê |  |  |  |
| 14.2.2.1 | Te de Aco Galvanizado 2 1/2" - Fornecimento e Instalacao | un | 6,00 | 140,15 |
| 14.3 | Aparelhos, metais e equipamentos |  |  |  |
| 14.3.1 | Registro ou Válvula Globo Angular De Latão, 45 Graus, D = 2 1/2", Para Hidrantes em Instalação | un | 1,00 | 200,82 |
| 14.4 | Esguicho cônico |  |  |  |
| 14.4.1 | Esguicho em latao jato Solido p/ instalação predial combate a incendio engate Rapido 1 1/2" X16Mm | un | 3,00 | 94,81 |
| 14.6 | Mangueira de Incendio |  |  |  |
| 14.6.1 | Mangueira De Incendio C/ Capa Simples Tecida Fio Poliester Tubo Int Borracha Sint Abnt Tp 1 P/ Inst Pr, Comp C/ Unioes E Empat Int Latao C/ Eng Rap E Aneis Exp P/ Emp Mang Cobre D = 2 1/2 L = 15M | un | 3,00 | 584,24 |
| 14.6.2 | Abrigo de mangueira (caixa) ou chapa de aço carbono, contendo visor de vidro, indicando "INCÊNDIO", com duas mangueiras | un | 3,00 | 970,71 |
| 14.7 | Registro de Gaveta |  |  |  |
| 14.7.1 | Registro Gaveta 2 1/2" Bruto Latao Ref 1502-B | un | 3,00 | 276,70 |
| 14.8 | Válvula de retenção horizontal URH |  |  |  |
| 14.8.1 | Valvula Retencao Horizontal Bronze (Pn-25) 2 1/2" 400Psi Tampa C/ Porca De Uniao - Extremidades C/Rosca" | un | 2,00 | 337,25 |
| 14.9 | Hidrante subterrâneo, caixa c/tampa metálica |  |  |  |
| 14.9.1 | Hidrante simples | un | 3,00 | 2.285,35 |
| 14.9.2 | Hidrante de passeio | un | 1,00 | 1.490,28 |
| 14.9.3 | Chave detectora de fluxo para tubo de 2 1/2" com retardo | un | 1,00 | 1.001,01 |
| 14.10 | Extintores |  |  |  |
| 14.10.1 | Extintor de Incendio C/ Carga De Po Quimico A/B/C 4Kg | un | 8,00 | 172,15 |
| 14.10.2 | Placas de sinalização | un | 60,00 | 70,72 |
| 14.10.3 | Acionador manual de bomba de incêndio (botoeira liga/desliga) | un | 1,00 | 161,54 |
| 14.10.4 | Eletro bomba de reforço | un | 1,00 | 1.546,91 |
| 15 | ESQUADRIAS |  |  |  |
| 15.1 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO LISO e=8mm (INCL. FERRAGENS) |  |  |  |
| 15.1.1 | EA3 - Janela de correr 2,00 x 1,00 cm (07 un.) | m² | 14,00 | 477,64 |
| 15.1.2 | EA6 - Balancim tipo Maxim-ar 0,60 x 0,60 cm (83 un.) | m² | 30,60 | 559,33 |
| 15.1.3 | EA7 - Janela de correr 1,50 x 1,00cm (62 un.) | m² | 93,00 | 477,64 |
| 15.1.4 | EA8 - Janela de correr 1,20 x 1,00 cm (01 un.) | m² | 1,20 | 477,64 |
| 15.2 | ESQUADRIA DE ALUMINIO COM VENEZIANA (INCL. FERRAGENS) |  |  |  |
| 15.2.1 | EA1 - Porta de abrir em aluminio anodizado natural com veneziana 0,60 x 1,70cm (48 un.) | m² | 48,96 | 696,56 |
| 15.2.2 | EA2 - Porta de abrir em aluminio anodizado natural com veneziana 0,70 x 2,10cm (02 un.) | m² | 2,94 | 696,56 |
| 15.3 | ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO LISO e=10mm (INCL. FERRAGENS) |  |  |  |
| 15.3.1 | EA4 - Porta de abrir em aluminio natural e vidro e=10 mm, incluindo ferragens - 2,00 x 2,10 m( 02 un) | m² | 8,40 | 624,76 |
| 15.3.2 | EA5 - Porta de abrir em aluminio natural e vidro e=10 mm, incluindo ferragens - 1,60 x 2,10 m( 14 un) | m² | 47,04 | 624,76 |
| 15.3.3 | EA9 - Porta de abrir em aluminio natural e vidro e=10 mm, incluindo ferragens - 4,00 x 2,10 m( 01 un) | m² | 8,40 | 624,76 |
| 15.4 | ESQUADRIA EM ESTRUTURA EM MADEIRA COM FECHAMENTO EM COMPENSADO/MDF REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO COM CAIXILHO EM MADEIRA DE LEI E DOBRADIÇAS DE LATÃO COM FECHADURA |  |  |  |
| 15.4.1 | EC1 - Porta de 0,90 x 2,10 m ( 62 un ) | m² | 117,18 | 362,11 |
| 15.4.2 | EC 2 - Porta de 0,70 x 2,10 m. ( 05 un ) | m² | 7,35 | 362,11 |
| 15.4.3 | EC3 - Porta de 0,80 x 2,10 m. ( 03 un ) | m² | 5,04 | 362,11 |
| 15.4.4 | EC4 - Porta de 0,90 x 2,10 m, com puxador e placa de material para PCD ( 03 un ) | m² | 5,67 | 362,11 |
| 15.4.5 | EC5 - Porta de 0,90 x 2,10 m. ( 08 un ) | m² | 13,44 | 362,11 |
| 15.4.6 | EC6 - Porta de shaft 1,00 x 1,10 m. ( 14 un ) | m² | 15,40 | 362,11 |
| 16 | FORRO |  |  |  |
| 16.1 | Forro em lambri de PVC L= 20 cm assente sem emendas sob estrutura de metalon na cor branca | m² | 1.865,83 | 57,44 |
| 17 | SERRALHERIA |  |  |  |
| 17.1 | Guarda corpo interno na escada principal em tubo de aço inox de 2" | m | 13,48 | 506,61 |
| 17.2 | Corremão em tubo de aço inox de 2" escada interna | m | 47,26 | 388,77 |
| 17.3 | Guarda corpo em aço inox nas escadas de externas de acesso as áreas de serviço | m | 8,00 | 506,61 |
| 17.4 | Guarda corpo da caixa d'água em ferro galvanizado com pintura antiferruginosa h=1,20 m | m² | 25,78 | 296,57 |
| 17.5 | Guarda corpo de rampa de entrada principal em aço inox | m | 38,22 | 506,61 |
| 17.6 | Guarda corpo para escada de entrada principal em aço inox | m | 3,20 | 506,61 |
| 17.7 | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 2,60 | 298,33 |
| 17.8 | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 3,00 | 298,33 |
| 17.9 | Alçapão em aço com pintura antiferruginosa para caixa d'água e cisterna | m² | 3,20 | 208,96 |
| 18 | PINTURA |  |  |  |
| 18.1 | Pintura interna com tinta 100% acrilica c/ massa e selador na cor Palha, ref. Sherwin Williams, Coral ou Suvinil sobre paredes e laje de concreto rebocadas | m² | 5.299,91 | 37,80 |
| 18.2 | Pintura externa 100% acrílica na cor branca sobre selador, ref. Sherwin Williams, Coral ou Suvinil | m² | 1.428,84 | 22,28 |
| 18.3 | Pintura a verniz sobre pilares em concreto aparente externo ( três demãos) | m² | 216,00 | 19,01 |
| 18.4 | Pintura a verniz sobre elementos vazados de concreto (três demãos) | m² | 143,00 | 19,01 |
| 18.5 | Pintura a verniz sobre caixilhos de madeira | m² | 91,32 | 17,22 |
| 18.6 | Aplicação de proteção antiferruginosa em grades em ferro | m² | 77,34 | 18,82 |
| 19 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO |  |  |  |
| 19.1 | Impermeabilização de piso c/ tinta asfaltica áreas molhadas | m² | 257,23 | 27,05 |
| 19.2 | Reboco impermeabilizante c/ Sika 1 (caixa d'água e cisterna) | m² | 155,10 | 45,34 |
| 19.3 | Impermeabilização de caixa d'água e cisterna com manta asfáltica | m² | 155,10 | 111,72 |
| 19.4 | Impermeab. de lajes c/ manta asfalt. com filme de aluminio ( lajes descobertas e calha de concreto) | m² | 498,03 | 111,72 |
| 20 | DIVERSOS |  |  |  |
| 20.1 | BANCADAS E ESTANTES |  |  |  |
| 20.1.1 | B01 - Bancada em MDF revestida co laminado tipo POSTFORMING na cor pérola (Sala de Estudo) | un | 1,00 | 1.998,39 |
| 20.1.2 | B02 - Bancada em granito cinza andorinha | un | 4,00 | 740,59 |
| 20.1.3 | B03 - Bancada em granito cinza andorinha | un | 1,00 | 2.059,25 |
| 20.1.4 | B04 - Bancada em granito cinza andorinha | un | 1,00 | 739,33 |
| 20.1.5 | B05 - Bancada em granito cinza andorinha ( lavanderia) | un | 1,00 | 3.015,34 |
| 20.1.6 | B06 - Bancada em granito cinza andorinha ( lavanderia) | un | 1,00 | 2.024,78 |
| 20.1.7 | B07 - Bancada em granito cinza andorinha | un | 8,00 | 1.922,14 |
| 21 | EQUIPAMENTOS |  |  |  |
| 21.1 | Plataforma de percurso vertical para PCD, com 2 paradas | un | 2,00 | 95.605,06 |
| 22 | LIMPEZA FINAL |  |  |  |
| 22.1 | Limpeza final da obra. | m² | 3.200,00 | 2,72 |

Foi utilizado BDI 32,78% SERVIÇOS DE ENGENHARIA BDI REDUZIDO 27,89%

2. Planilha de Administração da Obra

| Engenheiro Civil Pleno de Obra | 1,00 | mês | 15.454,31 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mestre de Obras | 1,00 | mês | 4.014,44 |
| Almoxarife | 1,00 | mês | 2.925,90 |
| Vigia Noturno com horas extras, adicionais e etc. | 360,00 | mês | 16,66 |
| Despesas administrativas (papéis, computador, telefone, logística, sinalizações de segurança, coletor seletivo de resíduos, cópias de projetos e etc.) | 1,00 | mês | 1.500,00 |
| Despesas com fretes, carretos, mobilizações e desmobilizações | 1,00 | mês | 1.500,00 |

3. Cronograma Físico-financeiro

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |
| --- |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | % | PERÍODO | TOTAL |
|  |  |  | 30 dias | 60dias | 90 dias | 120 dias | 150 dias | 180 dias |  |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 11,37% | 20% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 16,00% | 100% |
|  |  |  | R$71.689,33 | R$57.351,46 | R$57.351,46 | R$57.351,46 | R$57.351,46 | R$57.351,46 | R$358.446,65 |
| 02 | SERVIÇOS INICIAIS | 1,02% | 80% | 20% |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | R$25.627,31 | R$6.406,83 |  |  |  |  | R$32.034,14 |
| 03 | MOVIMENTO DE TERRA | 0,19% | 60% | 40% |  |  |  |  | 100% |
|  |  |  | R$3.661,79 | R$2.441,19 |  |  |  |  | R$6.102,98 |
| 04 | SUPER ESTRUTURA | 4,39% | 30% | 35% | 35% |  |  |  | 100% |
|  |  |  | R$41.525,27 | R$48.446,15 | R$48.446,15 |  |  |  | R$138.417,57 |
| 05 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 6,45% |  | 30% | 35% | 35% |  |  | 100% |
|  |  |  |  | R$60.985,03 | R$71.149,20 | R$71.149,20 | - | - | R$203.283,42 |
| 06 | REVESTIMENTO | 9,96% |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 100% |
|  |  |  |  | R$78.552,14 | R$78.552,14 | R$78.552,14 | R$78.552,14 | R$0,00 | R$314.208,54 |
| 07 | COBERTURA | 5,06% |  |  | 50% | 50% |  |  | 100% |
|  |  |  |  |  | R$79.740,85 | R$79.740,85 | - | - | R$159.481,70 |
| 08 | RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS | 2,23% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | R$35.174,43 | R$35.174,43 | R$70.348,86 |
| 09 | PISOS | 13,90% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100% |
|  |  |  | R$87.684,44 | R$87.684,44 | R$87.684,44 | R$87.684,44 | R$43.842,22 | R$43.842,22 | R$438.422,22 |
| 10 | INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,50% |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | R$6.294,90 | R$6.294,90 | R$3.147,45 | R$15.737,26 |
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 7,73% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100% |
|  |  |  | R$36.556,90 | R$41.431,15 | R$41.431,15 | R$41.431,15 | R$41.431,15 | R$41.431,15 | R$243.712,66 |
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6,37% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100% |
|  |  |  | R$30.149,93 | R$34.169,92 | R$34.169,92 | R$34.169,92 | R$34.169,92 | R$34.169,92 | R$200.999,52 |
| 13 | DRENAGEM | 0,42% |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100% |
|  |  |  |  |  | R$0,00 | R$5.281,64 | R$5.281,64 | R$2.640,82 | R$13.204,11 |
| 14 | INCÊNDIO | 0,97% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  |  | - | R$7.642,96 | R$7.642,96 | R$7.642,96 | R$7.642,96 | R$30.571,83 |
| 15 | ESQUADRIAS | 6,48% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
|  |  |  |  | R$40.849,46 | R$40.849,46 | R$40.849,46 | R$40.849,46 | R$40.849,46 | R$204.247,29 |
| 16 | FORRO | 3,40% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  |  |  | R$26.793,32 | R$26.793,32 | R$26.793,32 | R$26.793,32 | R$107.173,28 |
| 17 | SERRALHERIA | 1,91% |  |  |  | 30% | 40% | 30% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | R$18.067,18 | R$24.089,57 | R$18.067,18 | R$60.223,92 |
| 18 | PINTURA | 7,67% |  |  |  | 20% | 40% | 40% | 100% |
|  |  |  |  |  |  | R$48.404,76 | R$96.809,53 | R$96.809,53 | R$242.023,82 |
| 19 | IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO | 2,76% |  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100% |
|  |  |  |  |  | R$21.739,50 | R$21.739,50 | R$21.739,50 | R$21.739,50 | R$86.957,98 |
| 20 | DIVERSOS | 0,89% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  | R$14.088,29 | R$14.088,29 | R$28.176,57 |
| 21 | EQUIPAMENTOS | 6,06% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 100% |
|  |  |  | R$28.681,52 | R$32.505,72 | R$32.505,72 | R$32.505,72 | R$32.505,72 | R$32.505,72 | R$191.210,12 |
| 22 | LIMPEZA FINAL | 0,28% |  |  |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | R$8.704,00 | R$8.704,00 |
|  |  | 100,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| PERCENTUAL SIMPLES | % | 10,32% | 15,56% | 19,91% | 20,85% | 17,97% | 15,38% |  |
| PERCENTUAL ACUMULADO | % | 10,32% | 25,89% | 45,80% | 66,66% | 84,62% | 100,00% |  |
| TOTAL SIMPLES | R$ | R$325.576,49 | R$490.823,49 | R$628.056,26 | R$657.658,60 | R$566.616,20 | R$484.957,40 | R$3.153.688,44 |
| TOTAL ACUMULADO | R$ | R$325.576,49 | R$816.399,98 | R$1.444.456,24 | R$2.102.114,84 | R$2.668.731,04 | R$3.153.688,44 |  |